BEZBEDNOSNI LIST                                  Datum izdavanja: 02. maj 2011.

1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1. Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda:	ACHIBA 10EC

Drugi nazivi:		Targa Super, Nervure Super, kvizalofop-P-etil 100 g/l EC

Kod br.		N24A  ND-16

Tip formulacije:	koncentrat za emulziju-EC

1.2. Način upotrebe supstance ili mešavine, preporučen način korišćenja

Primena:	Sredstvo za zaštitu bilja, herbicid.

1.3. Detalji o dostavljaču bezbednosnog lista

Proizvođač: Nissan Chemical Industries, Ltd.

Kowa Hitosubashi Building, 7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054 Japan

Kontakt osoba:  Gdin. Toshiako Sato

Tel. +81-(0)-3-3296-8151, Faks:+ 81-(0)-3-3296-8016

Dostavljač: Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

Parc d’affaires de Crecy 2 rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d’or, France

Kontakt osoba: Gdin. Tomoya Kakimoto

Tel. +33 (0)4 37 64 40 20, Faks. +33(0)4 37 64 68 74

1.4. Brojevi telefona za hitne slučaje

U EU

Nissan Chemical Europe S.A.R.L. +33 (0)4 37 64 40 20 (dostupan samo u radno vreme)

Van EU

Nissan Chemical Industries, Ltd. +81-(0)-3-3296-8151 (dostupan samo u radno vreme)

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija supsatnce ili mešavine

Klasifikacija u skladu sa Direktivom Saveta 1999/45/EC

Simboli opasnosti: Xi	Nadražujće

N	Opasno po životnu sredinu

Oznake upozorenja:	R41 Opasnost od teških povreda očiju

R51/53 Otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati 					dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu.

Oznake obaveštenja:	S2 Čuvati van domašaja dece.

S13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

S26 U slučaju da dođe u dodir sa očima isprati odmah sa puno 				vode i zatražiti savet lekara.

S35 Supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način.

S37/39 Nositi odgovarajuće rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

S57 Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje 				okoline.

S62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, odmah potražiti savet 				lekara i pokazati ovu ambalažu ili etiketu.

Napomena: S2 i S13 su sastavni deo ako su standardne oznake za sredstvo za zaštitu u pojedinim zemljama.

2.2.Elementi etikete

Pogledati 2.1.

Xi         		N

Nadražujuće    Opasno po životnu sredinu

2.3. Ostale opasnosti

Smatra se da proizvod nije ni PBT ni vPvB.

3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI

Supstanca ili mešavina:	mešavina

Hemijski sastav:

Kvizalofop-P-etil ...........................................................................100 g/l

Emulgator i aromatični hidrokarbonati...........................................balans

Aktivna materija

Uobičajen naziv:	Kvizalofop-P-etil

Kod br. 			D(+) NC-302

CAS br.			10646-51-3

Hemijsko ime (CA):	propanionska kiselina, 2[4-[(6-hloro-2-							kvinoksalinil)oksi]fenoksi]-etil ester,(R)

(IUPAC):	etil (R) -(etil)2-[4-(6-hlorhinoksalin-2-il-oksi)  					            fenoksi]-propionat

Klasifikacija u skladu sa Direktivom Saveta 67/548/EEC

Xn-štetno, N-opasno po životnu sredinu

R22, R51/53

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

Akutna toks.4, Vodena Akutna 1, Vodena hronična1

H302, H400, H410

REACH registracija br.	Nije dodeljena

EINECS ili ELINCS br.	Nije dodeljena

Inertni sastojak br 1.

Hemijsko ime :	polioksietilen alikil eter

CAS br.		84133-50-6

Količina:		<50% w/w

Klasifikacija u skladu sa Direktivom Saveta 67/548/EEC

Xn-štetno

R22, R36

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

Akutna toks.4, Irit. oka 3, Vodena akutna 2

H302, H319, H400

REACH registracija br.	Nije otkrivena

EINECS ili ELINCS br.	Polimer

Inertni sastojak br 2.

Hemijsko ime :	benzensulfonska kiselina, 4-c10-14-alkilderiv., kalcijumova so

CAS br.		90194-26-6

Količina:		<5% w/w

Klasifikacija u skladu sa Direktivom Saveta 67/548/EEC

Xi-nadražujuće

R38-41

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

Irit. kože 2, Oštečenje oka 1

H315, H318

REACH registracija br.	01-2119560592-37

EINECS ili ELINCS br.	-

Inertni sastojak br 3.

Hemijsko ime :	2-etilheksanol

CAS br.		104-76-7

Količina:		<5% w/w

Klasifikacija u skladu sa Direktivom Saveta 67/548/EEC

Xi-nadražujuće

R36/38

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

Irit. oka 2, irit. kože 2

H315, H319

REACH registracija br.	Nije otkrivena

EINECS ili ELINCS br.	203-234-3

Inertni sastojak br 4.

Hemijsko ime :	rastvarač nafta (petroleum),

CAS br.		64742-94-5

Količina:		<50% w/w

Klasifikacija u skladu sa Direktivom Saveta 67/548/EEC

Xn-štetno

R65

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008

Resp. toks.1

H304

REACH registracija br.	Nije otkrivena

EINECS ili ELINCS br.	265-198-5

4. MERE PRVE POMOĆI

4.1. Opisi mera prve pomoći

U slučaju kontakta sa očima: odmah dobro isprati sa tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i potražiti savet od lekara.

U slučaju udisanja (inhalacije):  U slučaju pojave respiratornih problema, izneti osobu na svež vazduh. U slučaju da osoba ne diše, primeniti veštačko disanje, usta na usta. Osobu utopliti i pustiti je da se odmara. Potražiti savet lekara

U slučaju gutanja (ingestije): Ne izazivati povraćanje. Isprati usta sa vodom. Ne davati ništa na usta osobi koja je bez svesti. Odmah potražiti lekarsku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Do danas nijedna vrsta simptoma nije zabeležena kod ljudi.

4.3. Pokazatelji koji zahtevaju hitnu medicinsku negu i specijalan tretman

Lečiti na osnovu procene lekara a u skladu sa pacijentovim simptomima.Ne postoje specifični antidoti.

5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA

5.1.Sredstva za gašenje požara: vodeni mlaz, pena, suvi hemikalije i ugljen dioksid (CO2).

Sredstvo za gašenje koje se ne sme upotrebiti iz bezbednosnih razloga

Vodeni mlaz pod velikom pritiskom i velike zapremine.

5.2.Posebne vrste opsanosti koje mogu biti izazvane od strane supstance ili mešavine Ugljen dioksid, ugljen monoksid, azot oksid, hlorovodonik koji mogu nastati u procesu sagorevanja.

5.3. Savet za vatrogasce

U slučaju požara ili eksplozija ne udisati gasove. Koristiti zaštitne maske sa filterom i zaštitnu odeću.

Izmestiti proizvod sa mesta požara ili hladiti proizvod sa vodom kako bi sprečili stvaranje pritiska u pakovanju (bocama).

6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA

6.1. Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u kriznim situacijama

Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu, cipele, rukavice i zaštitne naočare.

Izbegavati kontakt sa prosutim sadržajem ili kontaminiranim površinama. 	Prilikom rada sa prosutim sadržajem ne jesti, ne piti i ne pušiti.

6.2. Mere zaštite životne sredine

Udaljiti sa kontaminiranog mesta neovlašćene osobe, decu i životinje. Sprečiti 	izlivanje u drenažne sisteme i izvore vode.

6.3. Metodi i materijali za sakupljanje i čišćenje iscurelog materijala

Pažljivo počistiti i sakupiti iscureli sadržaj koristeći inertni absorptivne materije 	(pesak, vermikulit ili piljevinu) i staviti u zatvoreni kontejner (bure) za odlaganje 	otpada. Ukloniti (velike količine) sa vakumskim kamionom. Ne podizati prašinu. 	Kontaminiranu oblast oprati vodom i deterdžentom.

6.4.Veza sa drugim delovima

Pogledati sekciju 8 za ličnu zaštitnu opremu.

Pogledati sekciju 13. za odlaganje odpada.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Mere za bezbedno rukovanje

Nisu potrebne posebne mere bezbednosti prilikom rukovanja sa originalnom 	neotvorenom ambalažom. Obezbediti dobru ventilaciju radnog mesta (ako je 	potrebno postaviti lokalnu izduvnu ventilaciju). Izbegavati kontakt sa kožom i 	očima. Zaštititi kontejnere (ambalažu) od fizičkih oštećenja. Nositi odgovarajuću 	zaštitnu odeću, obuću, rukavice i zaštitne naočare za vreme rukovanja 	preparatom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rada sa preparatom. Sprečiti 	izlivanje u drenažne sisteme i izvore vode.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući bilo koju inkompatibilnost

Držati u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži. Čuvati na hladnijem i suvom 	mestu dalje od direktne sunčeve svetlosti. Čuvati izvan domašaja dece. Držati 	dalje od hrane, pića i hrane za životinje.

7.3. Specijalna upotreba

Proizvod se isključivo koristi kao sredstvo za zaštitu bilja.

8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1. Kontrolni parametri

Granične vrednosti izloženosti (DNEL, PNEC): RCP-TWA 100g/m3 / 15 ppm.

(rastvarač nafta)

8.2. Kontrola izloženosti

Kontrola radne izloženosti

Zaštita disajnih organa: aparati sa filterima (polumaska za lice sa filterom, filter 					   tipa A)

Zaštita ruku:		   Gumene rukavice otporne na hemikalije.

Zaštita očiju:		   Zaštitne naočare.

Zaštita kože:		   Nepropusna odeća kao što su rukavice, kecelja ili PVC 					  	   čizme.

Kontrola izloženosti životne sredine: Sprečiti izlivanje u drenažne sisteme i izvore 							vode.

9. FIZIČKO HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Osnovne informacije fizičko-hemijskih osobina

Izgled			ćilibarno prozirna tečnost

Miris               		Aromatičan

pH                   		6,2 (1% w/v suspenzija)

Tačka topljenja          	nije primenjivo pošto je proizvod tečan na okolnoj							temperaturi

Tačka ključanja	175-192 oC (rastvarač nafta)

Tačka paljenja             110oC (zatvoren sud)

Isparavanje		0,06 (n-butil acetat = 1, rastvarač nafta)

Zapaljivost		Pogledati temperaturu samozapaljivosti.

Eksplozivna svojstva	Nije eksplozivna

Oksidaciona svojstva	Nije oksidativan.

Pritisak pare		0,09 kPA (0,68 mm Hg) na 20 oC (rastvarač nafta)

Relativna gustina	1,021 g/ml na 20 oC

Rastvorljivost		Nije dostupno

Rastvorljivost u vodi	Nije dostupno

Podeoni koeficijent	Log  Pow 4,61 na 23 oC (n-oktanol/voda) (kvizalifop-P-etil)

(n-oktanol/voda)

Viskozitet                    Kinematički viskozitet na 40 oC = 15,4 mm2/s

Gustina pare		>1 (rastvarač nafta)

Temperatura samozapaljivosti	> 400 oC

Temperatura dekompozicije		Nije dostupno

9.2. Druge informacije

Druge informacije nisu dostupne.

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Može da reaguje sa jakim bazama, kiselinama ili jakim oksidansima, kao što su hlorati, nitrati, peroksidaze.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno pod uobičajenom načinu skladištenja.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Ne dolazi do opasnih reakcija.

10.4 Uslovi za izbegavanje

Izbegavati visoke temperature. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti, izvora otvorenog plamena, izvora toplote i vlažnosti.

10.5 Inkompatibilne materije

Može da reaguje sa jakim bazama, kiselinama ili jakim oksidansima, kao što su hlorati, nitrati, peroksidaze.

10.6 Štetni produkti raspadanja

Ne postoje štetni proizvodi raspadanja pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe. Termalnim raspadanjem stvaraju se ugljen monoksid, azot oksid i halogna jedinjenja.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Informacije o toksikološkom efektu

Proizvod

Akutna oralna toksičnost		LD50 (pacovi)		3,297/ 3,125 mg/kg (M/Ž)

Akutna dermalna toksičnost	LD50 (pacovi)		>2,000 mg/kg

Akutna inhalaciona toksičnost	LD50 (pacovi)		>5,9 mg/lit

Iritacija oka				(zec)			ozbiljno iritira (obavezan 										R41)

Iritacija kože				(zec)			neznatno iritira (nije 											obavezan R38)

Senzibilizacija			(morsko prase)	nema

Kvizalifop-P-etil aktivna materija

Toksikokinetika, metabolizam i		Brzo se absorbuje i intezivno metaboliše. Do

Distribucija					70% radioaktivnosti se izbaci urinom i 							fecesom u roku od 48 sati.

Kratkoročna oralna toksičnost (90 dana)	NOAEL (pacovi)	7,7 mg/kg/dnevno

Kratkoročna oralna toksičnost (1 godina)	NOAEL (pacovi)	13,4 mg/kg/dnevno

Kratkoročna dermalna toksičnost (21 dan) NOEL (pacovi)	2000 mg/kg/dnevno

Hronična karcinogenost (1,5 god. miš)	NOAEL (toksičnost)  1,55 mg/kg/dnevno

NOEL (tumor)		Nije karcinogen

Hronična karcinogenost (2 god. pacov)	NOAEL (toksičnost)  0,9 mg/kg/dnevno

NOEL (tumor)		Nije karcinogen

Reproduktivna toksičnost (pacov)		NOAEL (toksičnost)  25 mg/kg  dijeta

NOEL (tumor)		Bez efekata na 										reprodukciju

Razvojna toksičnost	(pacov)		NOEL (toksičnost)  30 mg/kg/dnevno

NOEL (razvojna)    100 mg/kg/dnevno										Nije teratogen

Razvojna toksičnost	(zec)			NOEL (toksičnost)  30 mg/kg/dnevno

NOEL (razvojna)    60 mg/kg/dnevno										Nije teratogen

Mutagenost					Nije mutagen (negativno in vitro i in vivo 							analizama)

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksičnost

Gotov proizvod

Toksičnost za ribe		LC50 (96h, kalifornijska pastrmka)	2,87 mg/L

Toksičnost za dafnije		EC50 (48h, Daphnia magna)		3,38 mg/L

Toklsičnost za alge		EC50 (72h, S. Capricornutum)		3,33 mg/L

Toksičnost za pčele		LD50 (Oralno/Kontaktno, 48h, Apis mellifera) >26,1/31,7 										µg a.m/pčeli

Toksičnost za gliste		14 dana LC50 (Eisenia foetida)	607 mg/kg zemljišta

Kvizalofop-P-etil aktivna materija

Toksičnost za ribe		LC50 (96h, kalifornijska pastrmka)		0,388 mg/L

NOEC (21 dan, kalifornijska pastrmka)	0,044 mg/L

Toksičnost za dafnije		EC50 (48h, Daphnia magna)			0,29 mg/L

Toklsičnost za alge		EC50 (5 d, S. Capricornutum)			0,021 mg/L

Toksičnost za vodeno bilje	EC50 (7 d, Lemna gibba G3)			0,0828 mg/L

Toksičnost za gliste		LC50 (Eisenia foetida)		       >1,000 mg/kg zemljišta

Toksičnost za ptice		LD50 (bela prepelica)		       >2,000 mg/kg

LC50 (bela prepelica/divlja patka)  >2,000 mg/kg dijeta

LC50 (divlja patka)		        >2,000 mg/kg

NOEL (reprodukcija)		        500 mg/kg dijeta

Zemljišni mikroorganizmi	bez efekta na zemljišnu nitrifikaciju i respiraciju.

Tretman otpadnih voda	kanalizacioni mulj nema negativne uticaje na organizme.

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Gotov proizvod

Nema dostupnih podataka vezanih za gotov proizvod.

Kvizalofop-P-etil aktivna materija

Kvizalofop-P-etil je hidrolitički stabilan, lako se razgrađuje u zemljištu i vodi/ sedimentnim sistemima.

Hidroliza (200C) 				DT 50 >365 dana (pH 4)

112 dana (pH 7)

< 1 dan      (pH 9)

Fotoliza u vodi (250C)				DT 50 38,3 dana   (pH 5 ksenonska lampa)

Degradacija u zemljištu (200C)		DT50 < 2 dana

Degradacija u vodi/sedimentu (200C)		DT50 < 2 dana

Spremnost za biorazgradljivost		slabo degradabilno

12.3 Bioakumulativni potencijal

Gotov proizvod

Nema dostupnih podataka vezanih za gotov proizvod.

Kvizalofop-P-etil aktivna materija

Potencijal akumulacije substance u bioti i prolazak kroz hranidbeni lanac smatra se da je niska bazirana na BCF i brzoj degradaciji substance.

Podeoni koeficijent (n-oktanol/voda)		Log Pow			4.61 na 23 0C

Biokoncentracija (plavorepi grgeč)		BCF (28 dana)	 		380 x (cela riba)

Prečišćavanje (14 dana)	<1% ostataka u ribi

12.4 Pokretljivost u zemljištu

Gotov proizvod

Nema dostupnih podataka vezanih za gotov proizvod.

Kvizalofop-P-etil aktivna materija

Kvizalofop-P-etil se u životnoj sredini lako degradira na metabolite kiseline kvizalofop-P. Kiselina kvizalofop-P je manje toksična nego matični Kvizalofop-P-etil. Kvizalofop-P se dalje razgrađuje u životnoj sredini.

Površinski napon (Kvizalofop-P-etil): nije primenljivo pošto je rastvorljiv u  vodi (manje od 1 mg)

Absorpcija/desorpcija (Kvizalofop-P): KF adsoc: 214-1791 (kiselinski metabolit:slabe pokretljivosti)

12.5 Podaci PBT i vPvB procene

Gotov proizvod

Nema dostupnih podataka vezanih za gotov proizvod, ali se smatra da ni PBT ni vPvB baziran na podatcima za aktivnu materiju.

Kvizalofop-P-etil aktivna materija

Bazira se na vrednostima DT50 u zemljištu i BCF aktivne materije, smatra se da nije PBT ni vPvB.

12.6 Druga štetna delovanja

Istraživanja su pokazala da u vazduhu nema značjnog prisustva matičnog kvizalofop-P-etil niti iz zemljišta niti iz biljaka.

Fotohemijska oksidativna degradacija u vazduhu: DT50 : 4.5 sati

13. PODACI O ODLAGANJU

13.1 Metode tretmana otpada

Ne kontaminirati otpadom vodotokove, hranu, hraniva ili seme.

OTPADNI MATERIJAL

Ambalaža koja preostane nakon upotrebe više ne može da se koristi ili hemijski obnovi, treba je odlagati na mestu određenom za odlaganje pesticidnog otpada ili treba biti uništeno u peći za spaljivanje u skladu sa svim primenjivim propisima.

Protresti dobro ambalažu kako bi se oslobodile vezane čestice. Ponovo ne upotrebljavati amabalažu. Triputa isprati ambalažu, izbušiti je odložiti ili spaliti u skladu sa svim primenjivim propisima.

14. PODACI O PREVOZU

14.1 UN broj

3082

14.2 Tačan UN transportni naziv

Substanca opasna po životnu sredinu, tečnost n.o.s. (kvizalofop-P-etil, rastvarač nafta mešavina teških aromata)

14.3 Klasa opasnog transporta

Klasa 9

14.4 Grupa pakovanja

Grupa pakovanja III

14.5 Opasnost po životnu sredinu

Etiketa zagađivača mora:   Zagađivač mora

14.6 Specijalna obaveštenja za korisnike

Nema specijalnih obaveštenja za korisnike.

14.7 Transport rasutog tereta u skladu sa Aneksom II MARPOL73/78 i IBC kodom

Nije namenjen za rasuti transport.

14.8 Dodatne informacije

IMDG

UN Br.				:3082

Klasa				: 9

Grupa pakovanja		: III

Ems				: F-A, S-F

Etiketa zagađivača mora:   	: Zagađivač mora

Tačan UN transportni naziv 	:Substanca opasna po životnu sredinu, tečnost n.o.s. (kvizalofop-P-etil, 				rastvarač nafta mešavina teških aromata)

ICAO/IATA

UN Br.				:3082

Klasa				: 9

Grupa pakovanja		: III

Etiketa zagađivača mora:   	: Zagađivač mora

Tačan UN transportni naziv 	:Substanca opasna po životnu sredinu, tečnost n.o.s. (kvizalofop-P-etil, 				rastvarač nafta mešavina teških aromata)

ADR/RID

UN Br.				:3082

Klasa				: 9

Grupa pakovanja		: III

Etiketa zagađivača mora:   	: Zagađivač mora

Tačan UN transportni naziv 	:Substanca opasna po životnu sredinu, tečnost n.o.s. (kvizalofop-P-etil, 				rastvarač nafta mešavina teških aromata)

ADN/ADNR

UN Br.				:3082

Klasa				: 9

Grupa pakovanja		: III

Etiketa zagađivača mora:   	: Zagađivač mora

Tačan UN transportni naziv 	:Substanca opasna po životnu sredinu, tečnost n.o.s. (kvizalofop-P-etil, 				rastvarač nafta mešavina teških aromata)

15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propis o bezbednosti, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine/zakon za specifične substance ili mešavine u EU

Proizvod je regulisan pod EU direktivom ili propisom o sredstivma za zaštitu bilja ukoliko je proizvod sredstvo za zaštitu bilja.

Dodatne informacije

WHO klasifikacija: III (malo opasan)

15.2 Procena hemijske bezbednosti

Procena hemijske opasnosti još nije urađena za ovaj proizvod.

16. OSTALI PODACI

Tekst izjava relevantnih opasnosti, izjava predostrožnosti, fraza rizika i fraza sigurnosti pomentuh u sekcijama 2 ili 3.

Znakovi opasnosti:	H302	Štetno ako se proguta.

H304	Može da bude fatalno ako se proguta i dospe u disajne puteve.

H315	Izaziva iritaciju kože.

H318	Izaziva ozbiljna oštećenja oka.

H319	Izaziva ozbiljnu iritaciju oka.

H400	Veoma toksičan po vodeni svet.

H410	Veoma toksičan po vodeni svet sa dugotrajnim neželjenim posledicama.

Oznake upozorenja:	R22	Štetan ako se proguta.

R36 	Nadražuje oči.

R36/38	Nadražuje oči i kožu.

R38	Nadražuje kožu.

R41	Opasnost od teških povreda očiju.

R51/53	Otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena 				dejstva na vodenu sredinu.

R65	Štetno: može da izazove oštećenje pluća ako se proguta.

Oznake obaveštenja:	S2	Čuvati van domašaja dece.

S13	Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

S26	U slučaju da dođe u dodir sa očima isprati odmah sa puno vode i 					zatražiti savet lekara.

S35	Supstancije i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način.

S37/39	Nositi odgovarajuće rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

S57	Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline.

S62	Ako se proguta ne izazivati povraćanje, odmah potražiti pomoć lekarai 				pokazati ovu ambalažu ili etiketu.

Ovi bezbednosni listovi su urađeni u skladu sa Uredbom Komisije (EU) No 453/2010  o izmenama i dopunama Uredbe (EC) No 1907/2006.

Smatra se da su gore navedene informacije tačne i predstavljaju najbolji izvor informacija koji je trenutno dostupan. Ipak Nissan Chemical Industries Ltd. ne daje garancije povoljnije kupovine ili bilo koju drugu vrste garancije, eksplicitne ili implicintne, u skladu sa ovim informacijama, i Nissan Chemical Industries Ltd. ne preuzima odgovornost usled njenog korišćenja. Korisnici treba da obave vlastita istraživanja da bi otkrili podesnost informacija određene vlastite svrhe.