BEZBEDNOSNI LIST

1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

Proizvod             Moslink  0,8 ULV

Insekticid namenjen za suzbijanje odraslih formi komaraca.

Proizvođač         (CCA) Changzhou Biochemical  Co. Ltd.

19 Changli Road

Jintan City

Jiangsu 213200

Kina

Zastupnik i uvoznik u Republici Srbiji: Agrolink d.o.o., Džordža Vašingtona 54, Beograd

Tel. 011/322-76-16 Fax. 011/322-43-77, e-mail: agrolink@yubc.net

Telefon za hitne slučajeve

Nacionalni centar za kontrolu trovanja 011/3608-440; 3608-234.

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Xn – штетно

N-Опасно по животну средину

R 43, R 50/53, R 20, R 40, R65, R66

S2, S13, S20/21, S24, S36/37, S45

Xn	      N

Štetno    Оpasno pо

životnu sredinu

3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI

Opis proizvoda

- piretroidni insekticid

- formulacija za ULV primenu

EEC-No.    265-198-5 Rastvarač nafta, mešavina aromatičnih ugljovodonika

| Opasne materije | CAS br. | Oznake opasnosti | Oznake rizika у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и одређених производа у складу са Глобално хармонизованим системом УН (GHS) („Службени Гласник РС“, бр. 64/10 и 26/11) | Класификација у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС“. Бр. 59/10 и 25/11) | koncentracija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lambda-cihalotrin | 91465-08-6 |  | H330,H301,H312,H400 H410, Ak. Toks.2 Ak. Toks.3 Ak. Toks.4 Vod. Živ. Sred.-ak 1 Vod. Živ. Sred.-hron. 1 | R21, R25, R26, R50/53, T+, N, T, Xn | 8 g/l |
| Rastvarač nafta (petrol) teški aromati | 64742-94-5 |  | H304,H351, H411 Asp.1 Karc.2, vode. živ sred- hron 2 | R40, 51/53, 65,66, Karc. 3 Xn, N | < 210 g/l |

4. MERE PRVE POMOĆI

Oči          Odmah isprati sa većom količinom čiste vode u trajanju od 15 min, držeći

kapke otvorene. Potražiti lekarsku pomoć.

Koža           Skinuti kontaminiranu odeću. Isprati kožu sa većom količinom vode i

sapunom. Ovako se kontakt kože sa preparatom svodi na minimum.

Kontaminirana odeća mora da se opere pre ponovnog oblačenja iste.

Udisanje       Izneti osobu na svež vazduh utopliti je i obezbediti medicinsku pomoć.

Gutanje        U slučaju gutanja odmah potražitui savet lekara i pokazati etiketu ili ovaj

Data Sheet. Ne izazivati povraćanje.

Medicinski savet

Terapija je simptomatska i terapijska podrška je indikovana.

5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA

Zapaljivo                     Prskati vodom burad koja su izložena otvorenom plamenu.

Sredstava za gašenje               Za manji plamen koristit penu za gašenje, karbon dikosid

ili suv puder. Za veći plamen upotrebljavati penu ili vodenu

izmaglicu, izbegavati upotrebu vodenog mlaza. Sadrži

odlaznu vodu, na primer, privremene zemljane barijere.

Zaštitna oprema                      Aparati sa kiseonikom za disanje i odgovarajću zaštitna

odela koja se koriste prilikom gašenja požara.

6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA

Lična zaštita                 Obezbediti mesto akcidenta i osobu koja će onemogućiti

prilaz mestu akcidenta. Osoba mora da nosi masku za lice

koja će je štititi od organskih isparenja, štitnik za oči,

rukavice otporne na hemikalije, čizme i zaštitno odelo.

Čišćenje                   Prosuta supstancija treba da se pospe sa peskom, zemljom

ili nekim drugim adsorbentom. Pesak, adsorbent treba

pokupiti i odložiti na mestu propisanom za odlaganje

kontaminiranog materijala. Posle isprati vodom mesto gde

se supstanca prosula. Prilikom ispiranja treba paziti da ne

dođe do apsorpcije zemljanih površina. Svako

nekontrolisano oticanje preparata u vodotokove mora biti

prijavljeno nadležnim organima.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

UPOTREBA                     Pogledati uputstvo za upotrebu.

Preporuka prilikom           Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ne udisati isparenja.

rukovanja                          Prilikom rada sa preparatom ne jesti, piti i pušiti.

Obavezno oprati lice i ruke, pre konzumiranja jela, pića ili 				          pušenja.

SKLADIŠTENJE

Preporuka za                    Čuvati u originalnoj ambalaži, zatvoreno, nedostupno deci i

skladištenje                      neupućenim osobama. Držati dalje od izvora toplote i

paljenja. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.

8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

Lična zaštita		        Prilikom upotrebe pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu.

Ogarničenja izloženosti

Opasna materija	        Bifenil  OES/HSE

8 h TWA          0,2 ppm

1,5 Mg/M3

15 min STEL    0,6 ppm

4 Mg/M3

Opasna materija                Lambda-cihalotrin

8 h TWA          0,04 Mg/M3

Sk : Može biti absorbovana preko kože

Opasna materija                 Smeša aromatičnih ugljovodonoka rastvarač OES/HSE

8 h TWA          500 Mg/M3

Ne koristi se za upotrebu u polju.

9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Stanje                                             Tečnost

Boja                                                Slamasta

Miris                                               Aromatičan

Tačka ključanja                              Nema podataka

Tačka topljenja                               Nema podataka

Tačka paljenja                                80oC min

Temperatura samozapaljenja          Nema podataka

Eksplozivne materije                      Nema podataka

Pritisak isparenja                            Nema podataka

Gustina                                           0,92-0,93 g/ml

Rastvorljivost                                 Nerastvorljivo u vodi

pH                                                  Nema podataka

Viskozitet                                       5,0 – 10,0 mPas

Oksidacija                                      Nema podataka

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Dekompozicija                      Sagorevanje ili termalna dekompozicija može izazvati

opasnih materija                    toksična i iritirajuća isparenja.

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

Akutna Toksičnost (letalne doze)

Ovi podatci se baziraju na informacijama dobijenih na osnovu sličnih proizvoda.

LD50 oralno pacov                           > 2 000 mg/kg  male oralne toksičnosti

LD50 dermalno pacov                      > 4 000 mg/kg

Ne izaziva nikakve štetne posledice u normalnim uslovima rukovanja i rada.

Akutna toksičnost (iritacija, senzitibilnost)

Iritacija oka  slabo do srednje iritirajuće za oko zeca.

Iritacija kože                          Može da izazove jaču iritaciju.

Senzibilizacija kože               U kontaktu sa kožom može da izazove

Drugi efekti 		    Kod ljudi može da izazove peckanje ili ukočenost u

području ekspozicije. Efekat može biti uzrokovan

prskanjem, aerosolom ili dodirivanjem lica

kontaminiranim rukavicama i rukama. Ovaj efekat je

prolazan i traje do 24 sata.

HRONIČAN TOKSIKOLOŠKI EFEKAT / IZLOŽENOST NA DUŽI PERIOD

Izloženost na duži period        Nema nikakve opasnosti za ljude u uslovima normalnog

rukovanja sa preparatom.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

EKOTOKSIČNOST

Ekološka procena je izvedena iz podataka dostupnih vezano za kompnente ove

formulacije.

Toksičnost za ribe:	LC50  96 sati   dugina pastrmka

Prosečno 60 ug/l

Veoma toksično za vodene organizme.

13. PODACI O TRETMANU I ODLAGANJU

Ne kontaminirati bazene, vodotokove, stajaće vode sa hemikalijom ili

upotrebljenom ambalažom. Ostatak preparata mora biti odstranjen prema „Pravilniku o poništenju, limitaciji i deponovanju pesticidnog otpada na farmi GIFAP, 1987. Prazna ambalaža ne sme da se upotrebljava u druge svrhe. Odlaganje otpada treba da bude u skladu sa lokalnim, državnim ili nacionalnim zakonima.

Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa zakonom o upravljanju 	otpadom, a sa iskorišćenom ambalažom postupati u skladu sa zakonom o 	ambalaži i ambalažnom otpadu, službeni glasnik RS 36/09.

14. PODACI O PREVOZU

Drumski transport ADR/RID

UN No.				UN3082

Klasa					9 Razna opasna roba

Broj					11 / (c)

Pravilno transportno ime		3082 ENVIROMENTALLY HAZRDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

LAMBDA-CYHALOTRINE MIXTURE

Transport morem IMG

UN No.				UN3082

Klasa					9 Razna opasna roba

UN Grupa pak.			III

Pravilno transportno ime		3082 ENVIROMENTALLY HAZRDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains substituted benzenoid hydrocarbons)

Zagađivač mora			Da

Avionski transport  ICA0/IATA

Podatci nisu primenljivi.

15. REGULATORNI PODACI

Klasifikacija

Oznake opasnosti			Xn- Štetno

N- Opasno po životnu sredinu

Fraze rizika				R 20- Štetno ako se udiše.

R 40-Ograničena saznanja o karcinogenom 							efektu.

R65-Štetno: može izazvati oštećenje pluća 							ako se proguta.

R 66- Ponovljeno izlaganje može izazvati 							sušenje ili pucanje kože.

R43 -  Može izazvati iritaciju kože prilikom 						kontakta.

R 50/53 – Veoma toksično po vodene organizme, 							može izazvati dugotrajne štetne efekete u vodenoj 							životnoj sredini.

Fraze sigurnosti			S2-Držati dalje od dohvata dece.

S13-Držati dalje od hrane, pića i stočne

Hrane

S20/21-Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne 							pušiti.

S24- Izbegavati kontakt sa kožom.

S36/37-Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice.

S45-U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć (ako je moguće pokazati etiketu).

Xn	      N

Štetno    Оpasno pо

životnu sredinu

16. OSTALI PODACI

Upotreba: Insekticid. Pre kupovine pročitati uputstvo za upotrebu. Pesticid

upotrebljavajte oprezno. Ovaj skup podataka je pripremljen u skladu sa Direktivom 91/155/EC (93/112/EC).

Lambda-cihalotrin    T+, N, T, Xn

R21, R25, R26, R50/53,

T+	- Veoma toksična hemikalija.

N   	- Hemikalija opasna po životnu sredinu.

T	-Toksično

Xn	- Štetno

R21	- Štetan u dodiru sa kožom.

R25	- Otrovan ako se proguta.

R26 	- Veoma otrovan ako se udiše.

R50/53	- Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne 			efekte u vodenoj sredini.

Rastvarač nafta       Xn, N          R40, R65,  R66, R51/53   Karc. 3

Xn	- Štetna hemikalija.

N   	- Hemikalija opasna po životnu sredinu.

R 40-Ograničena saznanja o karcinogenom efektu.

R65 	- Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.

R 66- Ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje ili pucanje kože.

R51/53 - Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne žtetne efekte

u vodenoj sredini.