| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 1 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1 Identifkacija hemikalije

Proizvod	Nota 75WG (a.m. mankozeb 75% WG)

1.2 Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Fungicid za primenu u poljoprivredi.

Načini korišćenja koji se ne preporučuju – ne koristit van namene upotrebe u skladu sa uputstvom.

1.3 Podaci o snabdevaču: Indofil Industries Limited

Kalpatru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri Kurla Road, Anheri, Mumbai Indija

Zastupnik  u Republici Srbiji:

Agrolink d.o.o. Džordža Vašingtona 54, Beograd

Tel. 011/322-76-16

Fax. 011/322-43-77,

e-mail: agrolink@yubc.net

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalni centar za kontrolu trovanja 011/3608-440; 3608-234.

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Regulativi (EU) 1272/2008 i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju I oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom zaklasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, 64/10 i 26/11).

Toksičnost po reprodukciju 			Kategorija 2 H 361d

Iritacija oka 					Kategorija 2 H 319

Senzibilizacija kože 				Kategorija 1 H 317

Opasnost po vodenu životnu sredinu,	 Akutna Kategorija 1 H 40

2.2 Elementi obeležavanja

Znakovi opasnosti

Xn	   N

Štetno       Opasno po životnu sredinu

Oznake rizika R

R- 63  Moguć rizik od štetnog delovanja na plod.

R-50/53  Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.

| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 2 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

Oznake bezbednosti

S- 2- Čuvati van domašaja dece.

S- 13- Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

S- 35- Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na siguran način.

S- 36/37/39- Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

S- 46- Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu.

S-57-koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne zagađivanje okoline.

2.3 Ostale opasnosti	nema.

3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI

Opasne                   CAS br.        Klasifikacija prema                                             koncentracija materije

DSD/DPD pravilniku

mankozeb            8018-01-7    Toks. po repro. kategorija 3; R63	, R43		75%

N; R50

ostali sastojci							              25%

Klasifikacija data u skladu sa toksikološkom ocenom izdatom 2012. od strane Instituta za zaštite životne sredine.

4. MERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mera prve pomoći

Oči		Odmah isprati sa većom količinom čiste vode u trajanju od 15 min, držeći

kapke otvorene. Potražiti lekarsku pomoć.

Koža		Skinuti kontaminiranu odeću. Isprati kožu sa većom količinom vode i

sapunom. Ovako se kontakt kože sa preparatom svodi na minimum.             		Kontaminirana odeća mora da se opere pre ponovnog oblačenja iste.

U slučaju iritacije kože ili alergijske reakcije obratiti se lekaru.

Udisanje       	Izneti osobu na svež vazduh utopliti je i obezbediti medicinsku pomoć. Ako je potrebno koristiti kiseonik ili primeniti veštačko disanje.

Gutanje        	U slučaju gutanja odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu ili ovaj

Sigurnosni list. Ne izazivati povraćanje.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Nema dostupnih informacija.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Ne postoji specifični antidot. Terapija je simptomatska i potporna.

5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje požara

| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 3 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara

Za manje požare: suve hemikalije, ugljen-dioksid.

Za veće požare: pena, vodeni sprej, vodena magla.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od smeše

Posebne opasnosti Pri termičkoj razgradnji dolazi do emisije: oksida ugljenika

(CO, CO2), oksida azota, hlorida.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce

Nositi kompletnu zaštitnu opremu, uključujući aparat sa zatvorenim sistemom za disanje.

Posebni postupci

Požar gasiti sa zaštićenog mesta. Napraviti kanal za vodu kojom se gasi požar kako bi se kasnije bezbedno odložila.

6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Obezbediti mesto akcidenta i osobu koja će onemogućiti prilaz mestu akcidenta. Osoba mora da nosi masku za lice koja će je štititi od organskih isparenja, štitnik za oči,                       rukavice otporne na hemikalije, čizme i zaštitno odelo.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Ovu hemikaliju i njenu ambalažu odložiti na mesto za prikupljanje opasnog i posebnog otpada, u skladu sa nacionalnim propisima. Sprečiti oticanje u kanalizacionu mrežu i životnu sredinu. Ukoliko ovaj proizvod dospe u površinske vode, obavestiti o tome nadležne organe.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Absorbovati uz pomoć peska ili nekog drugog inertnog materijala. Primniti odgovarajuće metode kako bi se izbegli rizici od zagađenja životne sredine.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Vidi odeljak 8.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pridržavati se svih mera predostrožnosti kako bi se izbegao kontakt sa hemikaljiom. Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za lice/oči. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Ne udisati isparenja. Prilikom rada sa preparatom ne jesti, piti i pušiti. Obavezno oprati lice i ruke, pre konzumiranja jela, pića ili pušenja.

| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 4 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Čuvati isključivo u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži na suvom i dobro provetrenom mestu, nedostupno deci i neupućenim osobama. Čuvati dalje od hrane, pića i hrane za životinje.

7.3. Posebni načini korišćenja

Nema dostupnih informacija

8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente 		Ograničenje

izloženosti 			Vrsta ograničenja izlaganja

mankozeb                     0.035 mg/kg 		Dozvoljena izloženost operatera (AOEL)

0.05 mg/kg 		Dozvoljen dnevni unos (ADI)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Tehnička kontrola

Objekti u kojima se čuva ili koristi ova hemikalija treba da budu opremljeni opremom za ispiranje očiju i sigurnosnim tuševima. Tokom rukovanja ne jesti, ne piti i ne pušiti.

Odeću oprati pre ponovne upotrebe. Posle rukovanja temeljno oprati ruke.

Lične mere zaštite

Zaštita disajnih organa Nije neophodna ukoliko je obezbeđena adekvatna ventilacija.

Zaštita za oči Nositi zaštitne naočare ili štitnik za lice.

Zaštita kože ruku Nositi odgovarajuće nepropusne rukavice.

Zaštita kože Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i gumene čizme.

9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Stanje				Granule

Boja                                                	žute boje

Miris                                                    Aromatičan

Tačka ključanja                              	Nema podataka

Tačka topljenja                               	Nema podataka

Tačka paljenja                                	Nema podataka

Temperatura samozapaljenja         Nema podataka

Eksplozivne materije                      	Nije eksplozivan

Pritisak isparenja                            	Nema podataka

Gustina                                           	0,5 g/ml

Rastvorljivost                                 	Rastvorljivo u vodi

pH                                                 	6-8

Suspenzibilnost	                           72,7 %

| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 5 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

9.2. Ostali podaci

Nisu poznati

10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nema opasnosti od pojave polimerizacije.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti, visokih temperatura i otvorenog plamena.

10.5. Nekompatibilni materijali

Jake kiseline, jake baze

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Oksidi ugljenika (CO, CO2), oksidi azota, hloridi

11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. Podaci o toksičnim efektima smeše Akutna Toksičnost (letalne doze)

oralno pacov                           	> 5 000 mg/kg

dermalno zec		           	> 2 000 mg/kg

inhalaciono		            	> 5,1 mg/l (prašina) (4h) (pacov)

Iritacija oka  			neznatno iritirajuće za oko zeca.

Iritacija kože                          	umereno iritirajuće za kožu zeca.

Karcinogenost 		Nije karcinogeno.

Mutagenost			 Nije mutageno.

Toksičnost po reprodukciju	 Reproduktivna toksičnost, kategorija 3

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

POSTOJANOST I RAZGRADIVOST

Mankozeb:

Stabilnost u vodi: Vreme polurazgradnje: 2.2-14.1 sati

Stabilnost u zemljištu: Vreme polurazgradnje:2-30 dana

Degradabilnost: Biodegradabilan

Bioakumulacija: Ne podleže bioakumulaciji

EFEKTI EKOTOKSIČNOSTI

Toksičnost za ribe: LC50 (96 h) za kalifornijsku pastrmku (O. mykiss ) 0.09 mg/L

GHS klasifikacija H400

DSD/DPD klasifikacija R50

| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 6 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

Veoma toksičan za ribe

Toksičnost za dafniju: EC50 (48 h) za dafniju (Daphnia magna )  0.01 mg/l

GHS klasifikacija H400

DSD/DPD klasifikacija R50

Veoma toksičan za dafnije

Toksičnost za alge: EC50 (48h) za zelene alge (Selenastrum capricornutum) 0,044 mg/l

GHS klasifikacija H400

DSD/DPD klasifikacija R50

Veoma toksičan za alge

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Nema dostupnih informacija.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Nema dostupnih informacija.

12.6. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

13. PODACI O TRETMANU I ODLAGANJU

13.1. Metode tretmana otpada

Ne kontaminirati bazene, vodotokove, stajaće vode sa hemikalijom ili upotrebljenom ambalažom. Ostatak preparata mora biti odstranjen prema „Pravilniku o poništenju, limitaciji i deponovanju pesticidnog otpada na farmi GIFAP, 1987. Prazna ambalaža ne sme da se upotrebljava u druge svrhe. Odlaganje otpada vršiti preko ovlašcenih firmi u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima. Kontaminirana ambalaža se mora reciklirati ili odlagati u skladu sa nacionalnim propisima za upravljanje otpadom.

Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS br.36/09 I 88/10), a sa ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik RS br.36/09)

14. PODACI O PREVOZU

14.1. UN broj

UN No.				UN3077

14.2. UN naziv za teret u transportu

Kopneni saobraćaj ADR/RID

SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, GRANULE,

N.O.S. (mankozeb)

| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 7 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

Pomorski saobraćaj IMO-IMDG

SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, GRANULE,

N.O.S. (mankozeb)

Vazdušni saobraćaj ICAO/IATA

SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, GRANULE,

N.O.S. (mankozeb)

14.3. Klasa opasnosti u transportu

Kopneni saobraćajl ADR/RID		9

Pomorski saobraćaj IMO-IMDG	9

Vazdušni saobraćaj ICAO/IATA	9

14.4. Ambalažna grupa

Kopneni saobraćaj ADR/RID		III

Pomorski saobraćaj IMO-IMDG	III

Vazdušni saobraćaj ICAO/IATA	III

15. REGULATORNI PODACI

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Sl.glasnik RS”, br. 59/10 i br. 25/11)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 I br. 26/11)

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Posebno obeležavanje odrenenih mešavina:

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i

životnu sredinu.

Dodatne informacije: Preporučuje se za upotrebu profesionalnim korisnicima

Komponente koje izazivaju senzibilizaciju:

Sadrži Mankozeb Može izazvati alergijske reakcije

16. OSTALI PODACI

Upotreba: Fungicid. Pre kupovine pročitati uputstvo za upotrebu. Pesticid upotrebljavajte oprezno. Ovaj skup podataka je pripremljen u skladu sa Direktivom 91/155/EC (93/112/EC).

Oznake rizika R

R- 63  Moguć rizik od štetnog delovanja na plod.

R-50/53  Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.

| SIGURNOSNI LIST NOTA 75WG | Strana: 8 od 8 Datum:03.01.2014. |
| --- | --- |

GHS

Piktogrami koji se nalaze na etiketi Nota 75WG

Xn               N

Штетно   Опасно по

животну средину

Napomena za korisnike:

Informacije koje sadrži ova lista su zasnovana na našim saznanjima na dan poslednje verzije. Korisnici moraju da potvrde pogodnost i temeljnosti datih informacije u skladu sa svakom specificnom primenom ovog proizvoda. Ovaj dokument se ne sme smatrati garancijom bilo koje specificne karakteristike ovog proizvoda. Upotreba ovog proizvoda ne podleže našoj direktnoj kontroli pa stoga korisnici moraju na osnovu svoje lične odgovornosti da se pridržavaju važećih zdravstvenih I bezbednosnih zakona i propisa. Proizvođač je oslobođen svake odgovornosti koja proistekne iz neadekvatne upotrebe.